## Slide 2
Too much to learn
06/01/2019

## Slide 3
1
IC cơ bản
2
LED 7 đoạn và quét LED
3
4
Thực hành
GUI và C#

## Slide 4
Giới thiệu 74HC245
1
IC xuất nhập 2 chiều
Đệm dữ liệu in/out
Ex: Đệm PWM đầu ra, đệm dòng LED….

## Slide 5
Giới thiệu 74HC14
1
IC đệm đầu vào có đảo
Gồm 6 Op-amp Schmitt-Trigger
Lọc tín hiệu nhiễu đầu vào

## Slide 6
Giới thiệu 74HC14
1
Đáp ứng 74HC14

## Slide 7
Giới thiệu 74HC595
1
IC dịch bit nối tiếp
Dùng để mở rộng port cho Vdk
Có thể ghép nhiều IC nối tiếp.

## Slide 8
Giới thiệu 74HC595
1
Cách truyền giống giao thức SPI
Các chân điều khiển:
  SDA (Data): Ngõ vào dữ liệu nối tiếp
  SHCP (CLK): Chân đưa xung clock (cạnh lên)
  STCP (LATCH/STR): chân đưa xung clock vào IC để đưa xuất data 8bit.

## Slide 9
Giới thiệu RTC DS1307
1
IC thời gian thực độ chính xác cao.
Giao tiếp I2C với fastmode
Sử dụng thạch anh 32Khz

## Slide 10
Giới thiệu RTC DS1307
1
Địa chỉ I2C: 0x68

## Slide 11
LED 7 đoạn
2
  LED 7 đoạn thực ra có 8 con LED (dp) 
  Phân biệt 2 loại Anode và Cathode chung
  Các đoạn a,b,c,d,e,f,g tương tứng BIT0,1,2,3,4,5,6

## Slide 12
Quét LED
2
  Tại sao cần quét LED ?
  Ưu và nhược điểm ?

## Slide 13
Quét LED
2
  Dựa trên hiện tượng lưu ảnh
  Dòng tiêu thụ giảm tùy theo số lượng LED.
  Tuy nhiên LED k sáng hết công suất.
  Tiết kiệm được IO.

## Slide 14
Quét LED
2
  Tính toán cho 4 con LED:
    Trong 1s mỗi led phải được quét ~25 lần
    À vậy gom lại 1 chu kỳ quét có thời gian là 1/25s = 0.04s
    Vậy mỗi con có thời gian diễn là 0.04/4=0.01s

## Slide 15
C# và GUI Super BASIC
3
Giao tiếp Máy tính với ngoại vi (Vi điều khiển) qua cổng COM, thu thập dữ liệu, vẽ đồ thị, lưu trữ dữ liệu trong file text,…
Link

## Slide 16
Thực hành
4
Hiển thị led 7seg:

## Slide 17
Thực hành
4
Hiển thị led 7seg:

## Slide 18
Thực hành
4
Hiển thị led 7seg
Quét LED hiện thị 4 số khác nhau
Đọc giá trị thời gian từ Ds1307 hiện thị lên 7seg
Biến chicken board thành SmartWatch